## Slide 1
自适应差分去噪网络
面向呼吸音分类的自适应差分去噪方法
Adaptive Differential Denoising for Respiratory Sounds Classification
Gaoyang Dong · Zhicheng Zhang · Ping Sun · Minghui Zhang
南昌大学信息工程学院 · 复旦大学计算机科学与技术学院
Interspeech 2025
ICBHI 2017 Score: 65.53% | 超越SOTA +1.99%

## Slide 2
01 研究背景与动机
核心挑战
■ 自动呼吸音分类(ARSC)面临两大难题:
1. 真实场景背景噪声干扰(心音、环境噪声等)
2. 标注样本稀缺，数据不足
■ 传统方法缺陷:
· 谱减法/维纳滤波：需纯净参考信号
· Butterworth滤波：固定截止频率不自适应
· 深度去噪模型：需配对干净/噪声数据
· 噪声与诊断特征频谱重叠(如心音掩盖细裂纹音)
研究意义
■ 非侵入式肺部疾病诊断工具
· 哮喘、肺炎、COPD等疾病筛查
■ 远程医疗应用价值
· 资源匮乏地区早期筛查
· 数字听诊器与可穿戴传感器
■ 首次探索深度学习去噪技术用于呼吸音
· 摆脱'先去噪再分类'的传统顺序范式
· 隐式去噪，无需干净标签
三大核心创新
自适应频域滤波器(AFF)
· 可学习谱掩码 + 软阈值(SoftShrink)
· 消除噪声同时保留诊断性高频成分
· 自适应实例级掩码机制
差分去噪层(DDL)
· 基于差分注意力机制(MHDA)
· 通过增强样本对比抑制噪声扰动
· 双路注意力差分: σ(Q₁K₁ᵀ) - λ·σ(Q₂K₂ᵀ)
偏置去噪损失(BDL)
· 联合优化分类精度与鲁棒性
· 无需纯净标签/配对数据
· 标签平滑注入医学先验知识

## Slide 3
02 模型架构总览
预处理
重采样16kHz
8秒定长
Mel频谱图
→
AFF
自适应频域
滤波器
FFT→Linear→ReLU
→Linear→SoftShrink
→IFFT
→
DDL
差分去噪层
LN→MHDA→Add
→LN→SwiGLU
→Add
→
Backbone
主干网络
ResNet50 或
AST-Base
→
Classifier
分类器
4类输出
联合损失函数
ℒ = β · ℒ_Bias Denoise + (1-β) · ℒ_CE
ℒ_Bias Denoise: 偏置去噪损失 — 标签平滑交叉熵, 不需纯净标签, 注入医学先验知识
ℒ_CE: 分类交叉熵损失 — 保障分类精度
β = 0.5: 控制去噪引导与分类精度之间的平衡

## Slide 4
03 自适应频域滤波器 (AFF)
算法原理
Step 1: FFT变换 → 获取频域表示 X(U,V)
X(U,V) = Σ Σ X(t,f) · e^(-2πi(Ut+Vf))
Step 2: 可学习谱掩码 ℳ(·) 滤波
由 Linear → ReLU → Linear 组成
实例自适应，逐样本生成掩码
Step 3: 软阈值(SoftShrink)稀疏化
Sα(x) = sign(x) · max{|x| - α, 0}
α=0.02 控制稀疏度，抑制噪声
Step 4: IFFT逆变换 → 回到时频域
X̂(t,f) = F⁻¹[Sα(ℳ(X(U,V))) ⊙ X(U,V)]
核心设计特点
★ 频域卷积定理: 时域卷积 = 频域逐元素乘
★ 可学习实例自适应掩码 ℳ(·)
★ SoftShrink软阈值 → 噪声抑制+稀疏化
★ 残差连接: 保留原始信号信息
vs 传统滤波方法
传统方法: 固定截止频率, 非自适应, 需纯净参考
AFF方法: 可学习掩码, 实例自适应, 无需纯净数据
关键公式
X̂(t,f) = F⁻¹ [ Sα(ℳ(X(U,V))) ⊙ X(U,V) ]
Sα(x) = sign(x) · max{|x| - α, 0} α = 0.02
ℳ(·): 可学习实例自适应掩码 = Linear → ReLU → Linear

## Slide 5
04 差分去噪层 (DDL) 与多头差分注意力 (MHDA)
差分去噪层(DDL) 流程
Input → LayerNorm → MHDA → 残差加法 → LayerNorm → SwiGLU → 残差加法
■ LN(层归一化): 稳定特征分布
减轻不同录音条件带来的变化
■ MHDA(多头差分注意力): 核心创新
双路注意力差分，抑制噪声敏感变化
保留稳定、高置信度的分类关键特征
■ SwiGLU: 非线性激活 + 平滑梯度流
保留判别性特征，确保信息不丢失
MHDA 差分注意力机制
投影分解:
[Q₁; Q₂] = X·Wᵠ, [K₁; K₂] = X·Wᵏ, V = X·Wᵛ
差分注意力计算:
A = (σ(Q₁K₁ᵀ/√d) - λ·σ(Q₂K₂ᵀ/√d)) · V
λ: 可学习缩放因子
λ = exp(q₁·k₁) - exp(q₂·k₂) + λ_init
λ_init = 0.8 - 0.6·exp(-0.3·depth)
后处理: GroupNorm → Concat → Linear
差分注意力的核心思想
传统注意力
σ(QKᵀ) · V
· 单路softmax注意力
· 对噪声敏感，无法区分噪声与信号
· 噪声变化会直接影响注意力分布
差分注意力 (MHDA)
(σ(Q₁K₁ᵀ) - λ·σ(Q₂K₂ᵀ)) · V
· 双路注意力差分
· 过滤噪声敏感变化
· 保留稳定高置信度特征

## Slide 6
05 偏置去噪损失 (Bias Denoise Loss)
联合损失函数
ℒ = β · ℒ_Bias Denoise + (1-β) · ℒ_CE
■ ℒ_CE: 标准交叉熵分类损失
保障分类精度的基础损失
■ ℒ_Bias Denoise: 偏置去噪损失
ℒ_BD = -Σ [y_c(1-ε) + ε/C] · log[φ(Norm(p))]
· ε=0.2: 标签平滑参数
· C=4: 分类类别数
· φ: 1×1卷积映射去噪特征
· p: DDL输出的去噪特征
■ β=0.5: 平衡去噪与分类的权重
设计思想与优势
★ 无需纯净标签/配对数据
只依赖类别标签 — 适合真实部署场景
★ 标签平滑注入医学先验
ε作为不确定性缓冲
防止过度自信地移除模糊频段
★ 防止诊断信息丢失
临床噪声与目标信号频谱重叠
(如心音掩盖细裂纹音)
ε防止错误删除含诊断信息的频段
★ 联合优化: 分类精度 + 噪声鲁棒性
关键公式
ℒ = β · ℒ_Bias Denoise + (1-β) · ℒ_CE
ℒ_BD = -Σ [y_c(1-ε) + ε/C] · log[φ(Norm(p))]
β=0.5 | ε=0.2 | C=4 | α=0.02 | φ: 1×1 Conv
不需要配对干净/噪声数据 — 仅依赖类别标签 — 关键适用于真实场景部署

## Slide 7
06 实验结果 — SOTA对比
CNN-based 方法对比
模型
Sp(%)
Se(%)
Score(%)
LungRN+NL
63.20
41.32
52.26
RespireNet
72.30
40.10
56.20
StochNorm
78.86
36.40
57.63
CoTuning
79.34
37.24
58.29
SCL
75.95
39.15
57.55
Ours(ResNet50)
83.76
34.18
58.97
Transformer-based 方法对比
模型
Sp(%)
Se(%)
Score(%)
AFT on Mixed-500
80.72
42.86
61.79
AST Fine-tuning
77.14
41.97
59.55
Patch-Mix CL
81.66
43.07
62.37
M2D
81.51
45.08
63.29
DAT
77.11
42.50
59.81
BTS
81.40
45.67
63.54
LungAdapter
80.43
44.37
62.40
Ours(AST)
85.13
45.94
65.53
性能亮点
🏆 Score: 65.53%
超越前最佳BTS(63.54%) +1.99%
🏆 Sp: 85.13%
超越RepAugment(82.47%) +2.66%
🏆 Se: 45.94%
超越BTS(45.67%) +0.27%
CNN和Transformer两种架构均取得领先 → 验证了自适应差分去噪机制的架构无关性
Sp和Se同时提升(传统呈权衡关系) → 有效将信号模式与噪声干扰解耦

## Slide 8
07 消融实验
Backbone: AST | 数据集: ICBHI 2017
配置
Sp(%)
Se(%)
Score(%)
Δ Score
说明
Baseline (AST)
62.54
w AFF
82.47
44.47
63.47
+0.93
仅自适应频域滤波
w DDL
83.73
44.03
63.88
+1.34
仅差分去噪层
w AFF+DDL
84.41
44.78
64.60
+2.06
两组件组合
w AFF+ℒ_BD
83.76
44.62
64.19
+1.65
AFF+偏置去噪损失
w DDL+ℒ_BD
84.54
44.32
64.43
+1.89
DDL+偏置去噪损失
Ours (完整)
85.13
45.94
65.53
+2.99
三组件完整模型
消融实验结论
AFF单独
Score +0.93% → 自适应频域滤波有效抑制噪声
DDL单独
Score +1.34% → 差分注意力比AFF更强的去噪能力
AFF+DDL
Score +2.06% → 两组件互补, 协同增强
完整模型
Score +2.99% → 三组件协同达到最优
每个组件都至关重要，三者整合产生最优分类精度
DDL在噪声抑制和特征精炼中作用更显著 | AFF+DDL组合比单独任一组件提升更多

## Slide 9
08 实验设置
数据集: ICBHI 2017
■ 126位受试者真实录音
■ 包含心音、环境噪声、传感器伪影
■ 采样率: 4kHz ~ 44.1kHz → 统一重采样16kHz
■ 呼吸周期时长: 0.2s ~ 16.2s → 固定8秒
· 短录音: 循环填充
· 长录音: 截断
■ 4类分类: Normal / Crackle / Wheeze / Both
■ 官方60-40分割
■ Mel频谱图: 64 Mel滤波器, 窗口1024
训练配置
■ 框架: PyTorch 2.3.1
■ GPU: Tesla V100
■ 优化器: Adam
■ 学习率: 5e-5
■ 权重衰减: 0.1
■ Batch Size: 8
■ Epochs: 50
■ Backbone: ResNet50 & AST-Base
(AudioSet预训练)
评估指标 (ICBHI官方)
■ Se (灵敏度): 正确识别异常声音的比例
Se = #正确识别异常 / #总异常
■ Sp (特异度): 正确识别正常声音的比例
Sp = #正确识别正常 / #总正常
■ Score = (Se + Sp) / 2
异常与正常识别率的平均值
关键超参数
■ β = 0.5 (去噪损失权重)
■ α = 0.02 (SoftShrink阈值)
■ ε = 0.2 (标签平滑参数)
■ d_model = 256 (DDL隐藏维度)
■ num_heads = 8 (MHDA注意力头数)
■ depth = 6 (DDL层数)
■ λ_init = 0.8 - 0.6·exp(-0.3·depth)

## Slide 10
09 总结与展望
核心创新回顾
自适应频域滤波器(AFF)
可学习谱掩码+SoftShrink
频域自适应噪声抑制
保留诊断性高频成分
差分去噪层(DDL)
多头差分注意力(MHDA)
σ(Q₁K₁ᵀ)-λ·σ(Q₂K₂ᵀ)
噪声变化过滤+特征保留
偏置去噪损失(BDL)
标签平滑交叉熵
无需纯净标签
医学先验+不确定性缓冲
性能总结
Score: 65.53%
超越SOTA +1.99%
Sp: 85.13%
超越RepAugment +2.66%
Se: 45.94%
超越BTS +0.27%
未来展望
① 探索更多数据集验证泛化性 (如其他呼吸音数据库)
② 研究与其他 backbone 的兼容性 (如 HTS-AT, Swin Transformer)
③ 扩展至更多分类任务 (如2类异常/正常分类, 3类诊断分类)
④ 结合更强数据增强策略进一步提升性能

## Slide 11
10 参考文献 & 致谢
[1] Pramono et al., Automatic adventitious respiratory sound analysis, PloS one, 2017
[3] Gairola et al., RespireNet, EMBC 2021
[4] Kim et al., RepAugment, arXiv 2024
[8] Kim et al., SG-SCL, ICASSP 2024
[9] Bae et al., Patch-Mix CL, Interspeech 2023
[21] Huang et al., Adaptive frequency filters as efficient global token mixers, ICCV 2023
[22] Ye et al., Differential Transformer, arXiv 2024
[23] Rocha et al., ICBHI respiratory sound database, 2018
致谢与资助
■ 国家自然科学基金 (No. 82260024)
■ 南昌大学第一附属医院
■ 南昌大学影像与视觉表示实验室
■ 代码开源: https://github.com/deegy666/ADD-RSC
■ 感谢: patch-mix_contrastive_learning, FunASR社区, AdaptiveFrequencyFilters
Dong et al., Adaptive Differential Denoising for Respiratory Sounds Classification, Interspeech 2025